## Slide 1: GradPIM: A Practical Processing-in-DRAM Architecture for Gradient Descent
Heesu Kim et.al, HPCA2021

## Slide 2: 动机
新技术（PIM）需要与现有协议兼容
  时延需要与现有一致
  增加的function是存储密集的
  PIM与DRAM间是隔离的
权值更新过程需要大量的访存——用PIM进行加速

## Slide 3: 架构设计
在DDR4的每个bank group内增加GradPIM单元用于计算

## Slide 4: 架构中权值更新过程
SGD：
拆分成三个operation：
  Scaled read
  Parallel operations
  Write back

## Slide 5: 延迟上的考量
DDR4的延迟：
  tRAS：对一行预充电的时间
  tRCD：行地址与列地址传输的间隔
  tCCD：读取激活的行中的一个数据占用 IO 的时间
    tCCD_S：读取不同的bank
    tCCD_L：读取同一个bank
  tCWL：Write指令下达到数据交给bus的时间
GradPIM的延迟：
  Scaled read：与读取一行时间无异
  Parallel operations：在PIM中计算，与DRAM时序无关
  Write back：仅包括现有Write指令的后半段，即仅包含tCCD，不受tCWL影响

## Slide 6: 权值更新过程描述
Dequantization-Update-Quantization
RegQ：量化的Reg，Reg01：全精度的Reg

## Slide 7: NPU结构
采用与DaDianNao相似的设计

## Slide 8: 指令设计
依附于DDR4协议中的RFU（Reserved for Future Use）
指令的真值表：

## Slide 9: 数据摆放
为减少Bank group间的通信，Bank内部各个参数对齐
对于8-bit的，为了与32-bit的对齐，只占用前1/4行储存

## Slide 10: 界面设计
a图的设计直接将NPU与DDR4相连（GradPIM-DR），但此时command bus成为瓶颈
B图的设计在中间加入buffer（GradPIM-BD）

## Slide 11: Evaluation
Area/Power overhead
  45nm下对GradPIM layout
  GradPIM仅占0.01%的面积，相比于DDR4

## Slide 12: Evaluation
Performance
  AoS: 一个 naïve PIM 设计，采用array-of-structures（需要数据复制多份，更大的overhead）
  AoS_BP：在每个Bank上增加一个GradPIM单元
  GradPIM-BD平均 速度提升，在权值更新上提升

## Slide 13: Evaluation
Energy:

## Slide 14: Bottoleneck分析
Internal memory bandwidth远远小于最大值
Command bus才是瓶颈

## Slide 15: Sensitivity 分析
Operation/bandwidth：选择不同的MAC大小和memory data rate
当MAC过大时，填充MAC array时间过长，导致speedup下降

## Slide 16: Sensitivity 分析
Batchsize：影响update过程占的比例